РАС-22 МДК.01.01  Методы организации сборки и монтажа  радиотехнических

систем, устройств и блоков .

Тема: Классификация и основные параметры индуктивных элементов.

Тип занятия: лекция.

Задание:

1. Изучить теоретический материал данной лекции (лекция прилагается).

Лекция                                                                          2 часа

Тема: Классификация и основные параметры индуктивных элементов.

План:

1.  Определение, применение.

2. Классификация катушек индуктивности.

3. Параметры высокочастотных катушек индуктивности.

Катушку индуктивности или просто катушку можно представить в виде нескольких витков провода намотанного в спираль. Ток проходя по каждому витку спирали создает в них магнитное поле, которое пересекаясь с соседними витками наводит в них э.д.с самоиндукции. И чем провод длиннее и большее число витков он образует, тем самоиндукция больше.

Катушка индуктивности свободно пропускает постоянный ток и оказывает сопротивление переменному току, потому что он изменяется быстрее, чем может изменяться магнитное поле.

И чем больше индуктивность катушки и чем выше частота тока, тем оказываемое сопротивление сильнее. Это свойство катушки применяют, например, в приемной аппаратуре, когда требуется в электрической цепи преградить путь переменному току.

Рисунок. 1.

Катушки индуктивности – это компоненты РЭС, предназначенные для взаимного преобразования энергии электрического тока в энергию магнитного поля. При этом энергия электрического поля переходит в энергию магнитного поля и наоборот.

Рисунок. 2.

Катушки индуктивности относятся к радиокомпонентам частного применения. Катушки индуктивности по области применения являются высокочастотными компонентами РЭС, используемыми в диапазоне частот от 100 кГц до 300 МГц.

Основным электрическим параметром катушки индуктивности является ее индуктивность L.

Индуктивность измеряется в генри (Гн), миллигенри (1мГн = 10ˉ3 Гн), микрогенри (1мкГн = 10ˉ6 Гн), наногенри (1нГн = 10ˉ9 Гн) и обозначается латинской буквой L.

Для увеличения индуктивности при изготовлении таких катушек применяют магнитопроводы (сердечники), собранные из отдельных тонких изолированных пластин сделанных из специальных магнитных материалов – электротехнических сталей, пермаллоев и др. Основным достоинством ферритов является высокая магнитная проницаемость, которая позволяет существенно уменьшить размеры катушек.

Классификация катушек индуктивности. Общая классификация высокочастотных катушек индуктивности представлена на рис. 9.6.

Катушки индуктивности классифицируются по следующим признакам.

По функциональному назначению:

контурные катушки, предназначенные для работы в узкополосных и широкополосных фильтрах, в колебательных контурах входных и выходных приемопередающих устройств, в задающих генераторах;

катушки связи, используемые для связи и согласования отдельных каскадов РЭА.

По конструктивному исполнению катушки делятся на цилиндрические, кольцевые, спиральные.

Кроме того, по конструктивным признакам катушки индуктивности подразделяются на катушки без сердечника, с сердечником и катушки с экраном.

По типу намотки цилиндрические и кольцевые катушки делятся на две группы:

- однослойные, со сплошной или шаговой намоткой, обычно применяемые на частотах 10...300 МГц;

- многослойные, с рядовой или сложной намоткой для частот, меньших 10 МГц.

Катушки относятся к компонентам РЭС частного применения и, как правило, проектируются разработчиками конструкций электронной аппаратуры.

На электрических принципиальных схемах, в перечнях элементов к схеме, в спецификациях высокочастотная катушка индуктивности обозначается символом L.

Параметры высокочастотных катушек индуктивности. К основным параметрам высокочастотных катушек индуктивности относятся следующие.

1. Номинальная индуктивность катушки Lн. Представляет величину индуктивности катушки, указанную в техническом задании на разработку катушки или в ТУ на катушку. Значение индуктивности катушек рассчитывается по формулам (9.2) либо (9.4).

2. Добротность катушки Q. Добротность (Q) характеризуется качеством работы катушки индуктивности в цепях переменного тока и определяется как отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению потерь.Это параметр, который в общем виде представляет собой отношение мощности реактивной энергии PXL электромагнитного поля, накопленного в катушке, к мощности активных потерь, рассеиваемых в катушке в виде тепла Pa:

(9.6)

Формула (9.6) неудобна для практических расчетов. Воспользовавшись упрощенной эквивалентной схемой высокочастотной катушки, изображенной на рис. 9.8, б, выражение (9.6) для добротности катушки можно записать в виде

(9.7)

где w – частота переменного тока i, протекающего через катушку, рад/c; Ri– обобщенное сопротивление активных потерь в катушке, Ом.

Следовательно, добротность высокочастотной катушки индуктивности рассчитывается как отношение реактивного сопротивления катушки wL переменному току высокой частоты к обобщенному сопротивлению активных потерь  в катушке.

Максимальное значение добротности высокочастотных катушек индуктивности обычно не превышает 300¼400 ед. 3. Собственная емкость катушки, СL – это емкость, возникающая между отдельными витками катушки, витками и металлическими частями конструкции РЭС.

Собственную емкость однослойных катушек можно оценить по формуле:

CL = 0,5Dк 0,5¼1 пФ, где Dк – диаметр каркаса, см.

Собственную емкость многослойных катушек рассчитывают из выражения:

CL = pDср(8,5e + 8,2)10–15¼10 пФ,5¼10 пФ,

где Dср – средний диаметр намотки, см; e – диэлектрическая проницаемость изоляции провода намотки.

Собственная емкость снижает добротность катушки, внося дополнительное сопротивление потерь RCL, приводящее к выделению в диэлектрической изоляции обмотки активной мощности.

Величина последовательного сопротивления потерь в собственной емкости высокочастотной катушки относительно невелика. Например, на частоте  f = 10 МГц,  при  L = 10 мкГ,  СL = 1 пФ,  tgd = 10–2  значение RCL = (6,28)3×1021×10–10×10–12×10–2 = 0,25 Ом.

Литература:

1. В. А. Волгов «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры».

2. В. В. Фролов «Язык радиосхем».

3. М. А. Сгут «Условные обозначения и радиосхемы».