ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №26                       2  часа

- ТЕМА: « Изучение маркировки радиоламп »

- ЦЕЛИ  РАБОТЫ:

- приобретение  практических  навыков  по маркировке  радиоламп

3  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ: ( предварительная подготовка)

- самостоятельное  изучение  методических  указаний  по проведению  прак-тической  работы

4  ПОЯСНЕНИЕ  К  РАБОТЕ

Обозначения приемно-усилительных ламп, выпускаемых в СССР, установлены ГОСТ 13393-76 и состоят обычно из четырех элементов.

Первый элемент - округленное до целого числа напряжение накала. Например, число 6 обозначает номинальное напряжение 6,3 В, число 3 - напряжение 3,15 В.

Второй элемент - буквенный. Он обозначает тип радиолампы и ее основное назначение:

- А - частотно-преобразовательные лампы и лампы с двумя управляющими сетками, за исключением пентодов о-пвойным управлением;

- Б - комбинированные лампы: диод-пентоды или диод-тетроды;

- В - лампы с вторичной эмиссией;

- Г - комбинированные лампы: диод-триоды;

- Д - вакуумные диоды, в т.ч. демпферные;

- Е - электронно-лучевые индикаторы настройки или уровня сигнала;

- Ж - высокочастотные пентоды с короткой характеристикой, в т.ч. с двойным управлением;

- И - комбинированные лампы для преобразователей частоты: триод-гексоды, триод-гептоды, триод-октоды;

- К - высокочастотные пентоды о удлиненной характеристикой;

- Л - лампы со сфокусированным лучом, гептагриды;

- Н - двойные триоды, маломощные и выходные;

- П - выходные пентоды и лучевые тетроды;

- Р - двойные тетроды и двойные пентоды, маломощные и выходные;

- С - триоды, маломощные и выходные;

- Ф - комбинированные лампы: триод-пентоды, за исключением ламп старой разработки 6Ф6С и 6Ф5М;

- Х - двойные диоды различного назначения, преимущественно для детектирования сигналов, кроме выпрямительных;

- Ц - вакуумные выпрямительные диоды-кенотроны, в т.ч. демпферные;

- Э - тетроды, преимущественно маломощные.

Третий элемент - одно или двухзначное число - порядковый номер разработки радиолампы данного типа.

Четвертый элемент - буквенный. Он обозначает конструктивное оформление лампы:

- А - в стеклянной оболочке сверхминиатюрное, диаметром от 5 до 8 мм;

- Б - в стеклянной оболочке сверхминиатюрное, диаметром от 8 до 10,2 мм;

- Г - в стеклянной оболочке сверхминиатюрное, диаметром свыше 10,2 мм;

- Д - в металлостеклянной оболочке с дисковыми впаями, т.н. “маячковые” лампы;

- Ж - в стеклянной оболочке типа "желудь”;

- К - лампы в керамической оболочке;

- Л - лампы с замком в ключе;

- М - в стеклянной оболочке с нанесенным слоем металлизации - экраном;

- Н - в металлокерамической оболочке миниатюрные и сверхминиатюрные, т.н. “нувисторы”;

- П - в стеклянной оболочке миниатюрные диаметром.19,0 и 22.5 мм. т.н. “пальчиковые” лампы;

- Р - в стеклянной оболочке сверхминиатюрные диаметром менее 5 мм. т.н. “рис”, реже “зерно”;

- С - в стеклянной оболочке с цоколем или без такового, диаметром более 22,5 мм, т.н. “стеклянные” лампы;

Приемно-усилительные радиолампы а металлической оболочке четвертого элемента в обозначении не имеют.

#### Примеры обозначения радиоламп и их расшифровки:

6П41С - тетрод лучевой выходной с номинальным напряжением накала 6,3 В, 41-й номер разработки в стеклянном исполнении;

2Ж27Л - высокочастотный пентод с короткой характеристикой, номинальным напряжением наквла 2,1 В и специальной ламповой панелькой, имеющей ключ в замке;

6Б7 - лампа комбинированная: двойной диод-пентод с номинальным напряжением накала 6,3 В а металлической оболочке.

Пятый добавочный необязательный буквенный элемент в основное обозначение всегда вводится через дефис. Он характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы:

- В - лампы повышенной надежности и механической прочности;

- Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов;

- Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов;

- И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода;

- К - лампы с высокой виброустойчивостью;

- Р - лампы особой надежности и механической прочности;

- ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности;

- ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.

#### Примеры использования добавочных элементов обозначения и их расшифровки:

6П14П-К - пентод выходной с номинальным напряжением накала 6,3 В в стеклянном миниатюрном “пальчиковом” оформлении высокой виброустойчивости;

6Н23П-ЕВ - двойной триод повышенной надежности, механической прочности и долговечности с номинальным напряжением накала 6,3 В.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ ЛАМП содержит четыре основных элемента. Исключение составляют импульсные модуляторные лампы, у которых количество основных элементов обозначения пять.

Первый элемент - буквенный. Он указывает область применения, для генераторных ламп всегда начинается с буквы “Г”.

Второй элемент - буквенный, указывает на назначение лампы:

- И - лампа предназначена для работы в импульсном режиме;

- К - длинноволновые, средневолновые и коротковолновые лампы непрерывного действия с максимальной рабочей частотой до 25 МГц;

- М - лампы низкочастотные модуляторные для работы в мощных УНЧ и модуляторах;

- П - лампы регулирующие непрерывного действия для работы в электронных стабилизаторах напряжения;

- С - лампы непрерывного действия для работы в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн на частоте свыше 600 МГц;

- У - лампы непрерывного действия ультракоротковолновые с максимальной рабочей частотой до 600 МГц.

Третий элемент - одно- или двухзначное число - порядковый номер разработки.

Примечание. У некоторых генераторных ламп указывает на устаревшее обозначение. Например, ГУ-50 ранее обозначалась как LS-50 и П-50.

Четвертый элемент - буквенный. Он указывает на способ принудительного охлаждения анода лампы:

- А - охлаждение принудительное водяное

- Б - охлаждение принудительное воздушное

- К - охлаждение принудительное испарительное. У ламп, предназначенных для работы с естественным охлаждением, т.е. за счет естественной циркуляции воздуха и излучения, четвертый элемент в обозначении отсутствует.

5 ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ

5.1 Порядок  выполнение  работы

5.1.1 Произвести  выполнение  работы  согласно  задания.

5.1.2 Зарисовать условное изображение радиоламп: диодов, триодов, пентодов.  Использовать справочную литературу.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА:

6.1 Тема  работы.

6.2 Цель  работы.

6.3 Выполнить задание.

6.4 Выводы  по  выполненной  работе.

Отчет оформляется на листах  А4 с основными  надписями согласно

ГОСТ 2.104-68

7  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

7.1  Назначение  радиоламп

7.2  Виды  радиоламп

7.3  Условные обозначения радиоламп на схемах

8  ЛИТЕРАТУРА

8.1Терещук Р.М.,  Терещук  К.М.,  Седов С.А., Справочник радиолюбителя.